建设项目竣工环境保护验收监测报告

绵环监字［2015］第62号

项目名称：家电、汽车零部件制造项目

委托单位： 四川隆盛科发实业有限公司

绵阳市环境监测中心站

二〇一六年八月

项目名称：四川隆盛科发实业有限公司家电、汽车零部件制造项目

承担单位：绵阳市环境监测中心站

站      长：

项目负责人：

报 告 编 写：

审      核：

审      定：

验收监测负责人：

绵阳市环境监测中心站

电话：2226754

传真：2227101

邮编：621000

地址：绵阳市顺河前街14号

目  录

一、前  言	1

二、验收监测依据	3

三、工程概况	4

3.1工程基本情况	4

3.2 主要设备	8

3.3生产工艺流程及产污环节	10

3.4水平衡	15

四、污染物产生及治理措施	17

4.1废气污染物	17

4.2废水污染物	18

4.3噪声污染物	18

4.4固体废弃物	19

4.5 环保设施建设及投资	20

五、环评主要结论及批复要求	22

六、验收监测标准	23

6.1 废气	23

6.2 废水	24

6.3 厂界环境噪声排放	24

6.4 总量控制指标	25

七、质量保证与质量控制	26

7.1 监测分析方法	26

7.2 质量保证和质量控制	27

八、验收监测结果	29

8.1 验收监测期间工况	29

8.2 废气监测内容及结果	29

8.3 废水监测内容及分析评价	36

8.4 厂界环境噪声排放监测内容及分析评价	38

8.5 污染物总量控制	39

8.6清洁生产检查情况	40

九、环境管理检查	41

9.1 执行国家建设项目环境管理制度的情况	41

9.2 环保设施的“三同时”执行情况	41

9.3 环境保护机构设置和环境管理规章制度措施及落实情况	41

9.4环保设施的运行及维护情况	41

9.5 固体废物产生、处理、处置及综合利用情况	41

9.6厂区环境绿化及排污口规范化整治情况	42

9.7项目卫生防护距离检查	42

9.8 环评批复及环评结论的落实情况	42

十、公众意见调查	45

10.1 调查目的	45

10.2 调查范围和方式	45

10.3 调查内容	45

10.4 调查结果	45

十一、结论与建议	47

11.1 结论	47

11.2建议	48

# 一、前  言

1.1项目由来

四川隆盛科发实业有限公司是一家综合性民营股份制企业集团，地处中国科技城——绵阳市，公司成立于1988年5月，注册资本1000万元，总资产5000多万元，设家电、汽配两大项目部，主产橡胶、接线端子、塑胶、金属钣金件等汽车、家电配件，是长虹、华晨、华瑞、鑫源、德鑫、华驰、美菱等国内知名企业的产品配套企业和合作伙伴。为适应四川汽车和家电市场企业的发展，四川隆盛科发实业有限公司选址绵阳市高新技术开发区新区投资建设隆盛工业园，并实施家电、汽车零部件制造项目。

四川隆盛科发实业有限公司家电、汽车零部件制造项目于2014年8月获得中国（绵阳）科技城管理委员会经济发展局的正式备案通知书（备案号：川投资备【5107991408060】0055号）。备案中建设内容为新建营业用房及配套业务管理用房等建筑面积约27000平方米，用地75亩，年产接线端子。2014年8月，四川隆盛科发实业有限公司就本项目，委托中国轻工业成都设计工程有限公司编制完成《家电、汽车零部件制造项目环境影响报告书》，于2016年2月2日通过了绵阳市环境保护局组织的专家审查，并取得了由绵阳市环境保护局出具的《关于四川隆盛科发实业有限公司家电、汽车零部件制造项目环境影响报告书的批复》（绵环审批[2015]44号）。

受市场和资金影响，四川隆盛科发实业有限公司家电、汽车零部件制造项目隆盛工业园75亩的构筑物，分两期建设，一期已实施1#、2#、6#建筑，二期3#、4#、5#、7#构筑物正在筹备中； 四川隆盛科发实业有限公司家电、汽车零部件制造项目一期于2011年12月开工建设，2013年11月建成。

根据原国家环保总局第13号令《建设项目竣工环境保护验收管理办法》的规定和要求，四川隆盛科发实业有限公司委托绵阳市环境监测中心站对该项目实施竣工环境保护验收监测。接受委托后，绵阳市环境监测中心站于2016年4月26日组织相关技术人员对四川隆盛科发实业有限公司家电、汽车零部件制造项目进行了现场踏勘，并查阅了有关文件和技术资料，检查了环保设施、措施的建设和落实情况，并在此基础上制定了项目竣工环境保护验收监测方案。绵阳市环境监测中心站于2016年5月10~11日进行了现场监测，根据监测结果和环境管理检查情况，并参考建设单位提供的有关资料，编制了本验收监测报告。

1.2验收范围及内容

（1）验收范围：

遵循“达标排放、总量控制、清洁生产”的原则，并根据四川隆盛科发实业有限公司家电、汽车零部件制造项目环境影响报告书中提出的污染治理内容及绵阳市环境保护局对该项目环境影响报告书的批复意见，本次验收范围为：四川隆盛科发实业有限公司家电、汽车零部件制造项目一期已实施的1#、2#、6#建筑，主体工程、公用工程、辅助工程及环保工程。

（2）验收监测内容：

1）废气排放监测；

2）废水排放监测；

3）厂界环境噪声监测；

4）总量控制；

5）固体废弃物处理处置情况检查；

6）项目周边公众意见调查；

7）环境管理检查；

8）环境风险检查。

# 二、验收监测依据

（1）国务院令第253号，《建设项目环境保护管理条例》，1998年12月；

（2）原国家环境保护总局令第13号，《建设项目竣工环境保护验收管理办法》，2001年12月27日；

（3）原国家环境保护总局 环函[2002]222号，《关于建设项目竣工环境保护验收适用标准有关问题的复函》，2002年8月21日；

（4）中国轻工业成都设计工程有限公司《四川隆盛科发实业有限公司家电、汽车零部件制造项目环境影响报告书》，2016年2月；

（5）绵阳市环境保护局 绵环函[2014]407号，《关于四川隆盛科发实业有限公司家电、汽车零部件制造项目环境影响评价执行标准函》，2014年8月；

（6）绵阳市环境保护局 绵环审批[2015]44号，《关于四川隆盛科发实业有限公司家电、汽车零部件制造项目环境影响报告书的批复》，2016年2月；

（7）四川隆盛科发实业有限公司家电、汽车零部件制造项目申请竣工环境保护验收的委托书，2016年4月；

# 三、工程概况

## 3.1工程基本情况

3.1.1地理位置

绵阳市地处四川盆地西北部，涪江中上游地带。东接南充市，南接遂宁市，西南界德阳市，西靠阿坝藏族自治州，北抵甘肃省，东北与广元市为邻，南距成都市105km。

本项目位于绵阳市高新技术开发区新区，地理坐标东经104°35.389’，北纬31°28.061’。项目地理位置见附图1。

3.1.2项目名称、性质及地点

项目名称：家电、汽车零部件制造

工程性质：新建

建设地点：绵阳市高新技术开发区新区隆盛工业园内

3.1.3建设规模、投资及内容

建设规模：项目计划用地75亩（约50000m2），建设营业用房及配套业务管理用房等建筑总面积约32400m2，包含1#~7#建筑。项目分两期建设，本次验收只涉及项目一期工程：

办公楼1座（1#），6F框架结构，建筑面积6488.22m2；配套用房1座（2#），5F框架结构，1F为食堂，建筑面积约562.24m2，2~5F为职工倒班房；厂房1座（6#），3F框架结构，厂房内建成胶片生产线1条，密封件生产线2条，发动机减震件生产线2条，接线端子生产线1条。

项目投资：该项目总投资约7000万元，环保投资300万元，环保投资约占总投资的4.29%。

建设内容：项目组成及主要工程内容见表3-1。

表3-1   工程组成一览表

| 序号 | 环评建设内容 | 实际建设内容 | 实际与环评是否一致 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 6#厂房 | 1F：炼胶车间、配料车间、硫化车间、注塑车间、预成型车间、模具维修间、表处车间、胶料库、发电机房各一个、公厕2处 | 1F：炼胶车间、配料车间、硫化车间、注塑车间、预成型车间、表处车间、胶料库、配电房各一个、发动机悬置加工验收区、公厕2处 | 未建设发电机房改为配电房，模具维修间设置在办公楼1F |
|  |  | 2F：胶料存放区、配料存放区、小料存放区、塑胶原料存放区、小五金外购库、合格品库、接线端子装配组、检验包装区、橡胶修边组、冷冻修边组、半成品库、发动机悬置加工验收区、涂粘接剂区、化工库、公厕2处 | 2F：胶料存放区、配料存放区、小料存放区、塑胶原料存放区、小五金外购库、接线端子装配组、检验包装区、橡胶修边组、冷冻修边组、半成品库、涂粘接剂区、化工库、植绒生产车间、公厕2处 | 发动机悬置加工验收区设置在6#厂房1F、合格品库设置在6#厂房3F |
|  |  | 3F：物理、机械试验检测区、植绒生产车间、胶管成型组、胶管硫化组、胶管去污组、快检室、合格品存放区、公厕2处 | 合格品存放区、公厕2处 | 物理、机械试验检测区和快检室设置在办公楼1F、植绒生产车间在厂房2F、 |
| 辅助 工程 | 办公楼 | 办公楼一座，6F框架结构，建筑面积为6488.22m2，H=23.55m。 | 1F为大厅、实验检测室、技术中心和模具维修车间，2~6F为办公用途 | 1F设置实验检测室、技术中心和模具维修车间 |
|  | 配套用房 | 5F，H=14.64m，1F为食堂，2~5F为倒班房； | 1F为食堂，2F为接待厅和健身房，3~5F为倒班房； | 2F为接待厅和健身房 |
|  | 食堂 | 位于配套用房1F，建筑面积562.64m2，H=3.66m。 | 位于配套用房1F，建筑面积562.64m2，H=3.66m。 | 同环评 |
|  | 空压站 | 1间，38m2，20/1.0螺杆式空压机1台。 | 1间，38m2，20/1.0螺杆式空压机1台。 | 同环评 |
|  | 循环水池 | 3格，容积各12.5m3，设配套水泵2台。主要为炼胶提供冷却循环水。 | 6#厂房配循环水池3格，容积各12.5m3，设配套水泵2台。办公楼1F实验检测室配循环水池1个，10m3 | 增加办公楼1F实验检测室循环水池1个，10m3 |
|  | 消防水池 | 消防水池1座，容积200m3，新建 | 消防水池1座，容积30m3 ，位于办公楼前同时作为事故应急池 | 消防水池容积减少170m3 |
| 公用 工程 | 供水系统 | 当地自来水管网供应 | 当地自来水管网供应 | 同环评 |
|  | 供配电 | 绵阳市电网提供电源 | 绵阳市电网提供电源 | 同环评 |
|  | 天然气 | 当地天然气管网供应 | 当地天然气管网供应 | 同环评 |
|  | 绿化 | 绿化面积7506.41m2，绿化率18.56% | 绿化面积18000 m2 | 二期未修建，绿化面积增加10500m2 |
| 环保设施 | 废水治理 | 预处理池，1座，100m3，位于厂区西面 | 预处理池，1座，100m3，位于厂区西面 | 同环评 |
|  |  | 隔油池，2座，各2m3，位于厂区西面 | 隔油池1座， 2m3，位于厂区食堂外 | 厂房配套隔油池未建设 |
|  |  | 事故应急池，1座，容积为50m3，位于厂区西面 | 事故应急池1座，容积为30m3，位于办公楼前，同时作为消防水池 | 事故应急池容积减少20 m3 |
|  |  | 消防废水池，1座，容积为200m3，位于厂区西面 | 消防废水池，1座，容积为82.3m3，位于厂区中部，近办公楼 | 消防废水池容积减少117.7 m3 |
|  | 废气治理 | 集气罩30个，废气喷淋净化塔2套（拟取消炼胶车间的1套），引风机6台； | 集气罩30个，废气喷淋净化塔2套，引风机6台； | 未取消炼胶车间废气喷淋净化塔 |
|  |  | 布袋除尘器1套，集气罩4个，活性炭吸附装置3套，15m高排气筒5根，引风机5台； | 集气罩4个， 15m高排气筒6根，引风机6台； | 未建设布袋除尘器1套，活性炭吸附装置3套，增加15m排气筒1根 |
|  | 噪声治理 | 设备安装减震底座、安装隔声门窗、厂房墙体隔声、空压机设单独房间、绿化带隔声、安装消声器 | 设备安装减震底座、安装隔声门窗、厂房墙体隔声、空压机设单独房间、绿化带隔声、安装消声器 | 同环评 |
|  | 固废处置 | 植绒飞边置场：面积约5m2，位于6#车间的北面 橡胶飞皮置场：面积约5m2，位于6#车间的北面 废旧钢材置场：面积约5m2，位于6#车间的北面 危废暂存间：面积约5m2，位于6#车间的北面 | 废纸箱纸皮编制袋置场：面积约5m2，位于6#车间的北面 橡胶边料不合格产品置场：面积约5m2，位于6#车间的北面 金属类废旧边料置场：面积约5m2，位于6#车间的北面 粉尘、废活性炭、废旧棉纱回收桶各一个，位于6#车间的北面 | 未建设独立的危废暂存间 |
|  | 地下水防治 | 对各生产车间、废水输送管网、污水处理站、库房、事故池、危废暂存点等重点防渗区采用水泥基结晶型防渗混凝土+HDPE防渗处理(渗透系数小于1.0×10-10cm/s)，防止地下水污染 | 对各生产车间、废水输送管网、库房、事故池、消防废水收集池、危废暂存点等重点防渗区采用水泥基结晶型防渗混凝土+HDPE防渗处理(渗透系数小于1.0×10-10cm/s)，防止地下水污染 | 同环评 |

3.1.4劳动定员及工作制度

四川隆盛科发实业有限公司劳动定员100人，生产车间有员工40人，实行两班制，每班工作8小时，年工作时间185天；除生产车间员工外，其他岗位60人实行白班制，每天工作时间为8小时。年工作时间300天。

3.1.5主要原辅材料及能源消耗

本项目的主要原辅材料及其年用量见表3-2。

表3-2   本项目的主要原辅材料一览表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 用量 | 形态 | 来源 | 包装 形式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 橡胶 | t/a | 300 | 固体 | 外购 | 袋装 | 胶片生产（合格胶片供汽车发动机减震件、接线端子、密封件等生产使用） |
|  | 大粉料 | 炭黑 | t/a | 50 | 粉末 | 外购 | 袋装 |  |
|  |  | 钙粉 | t/a | 40 | 粉末 | 外购 | 袋装 |  |
|  | 小粉料 | 防老剂D | t/a | 8 | 固体 | 外购 | 袋装 |  |
|  |  | 防老剂A | t/a | 3 | 固体 | 外购 | 袋装 |  |
|  |  | 硬脂酸 | t/a | 3 | 固体 | 外购 | 袋装 |  |
|  |  | 氧化锌 | t/a | 1 | 粉末 | 外购 | 袋装 |  |
|  | 硫化剂 | 硫磺 | t/a | 6 | 粉末 | 外购 | 袋装 |  |
|  |  | 酚醛树脂 |  |  | 固体 | 外购 | 袋装 |  |
|  | 石蜡油 | t/a | 30 | 液体 | 外购 | 桶装 |  |
|  | 金属板材 | t/a | 100 | 固体 | 外购 | / |  |
|  | PBT颗粒塑料 | t/a | 100 | 固体 | 外购 | 袋装 | 接线端子生产 |
|  | 铜带H62.Y2 | t/a | 20 | 固体 | 外购 | / |  |
|  | M3.5x9(6.8x6.8)组合螺钉 | 万件/年 | 1500 | 固体 | 外购 | / |  |
|  | M3.5x9(7.6x7.6)组合螺钉 | 万件/年 | 1200 | 固体 | 外购 | / |  |
|  | M4x10.8组合螺钉 | 万件/年 | 250 | 固体 | 外购 | / |  |
|  | M3.5螺母 | 万件/年 | 2700 | 固体 | 外购 | / |  |
|  | M4螺母 | 万件/年 | 250 | 固体 | 外购 | / |  |
|  | 润滑油 | t/a | 0.01 | 固体 | 外购 | 桶装 | 用于机械设备保养维护 |
|  | 切削液 | t/a | 0.1 | 液体 | 外购 | 桶装 | 线切割等机加设备冷却使用 |
|  | 天然橡胶粘接剂 | t/a | 0.01 | 胶体 | 外购 | 桶装 | 汽车减震件生产 |
|  | 合成橡胶粘接剂 | t/a | 0.01 | 胶体 | 外购 | 桶装 | 汽车减震件生产 |
|  | 植绒布 | t/a | 34 | 固体 | 外购 | 袋装 | 植绒件 |
|  | 双面不干胶 | t/a | 15 | 固体 | 外购 | 箱装 | 植绒件 |
|  | 水 | t/a | 11157 | / | / | / | 市政供水 |
|  | 电 | 万kwh/a | 102.65 | / | / | / | 市政供电 |
|  | 天然气 | 方 | 6100 | / | / | / | 市政供气 |

3.1.6给排水

（1）给水

本项目总用水量37.4m3/d，主要为生活用水、胶片冷却用水、车间清洁用水、表处车间除尘用水、绿化用水。项目所在片区内给水由绵阳市自来水供应系统提供。

（2）排水

厂区内排水实行雨、污分流制。厂区雨水直接进入市政雨水管管网。生产废水和生活污水经厂区预处理池处理后排入市政污水管网，最终排入永兴污水处理厂处理。

3.1.7供热及软水

（1）供电系统

项目用电装机总容量为2770kW，由永兴供电站提供，厂区设有高低压配电室，配电室位于项目6#楼1F的西北角。

（2）天然气

本项目采用天然气为燃料，由市政中压燃气管提供。

（3）压缩空气系统

空压站位于6#厂房北面，为工艺设备及制氮装置提供所需要的压缩空气。站房内设20/1.0螺杆式空压机1台，排气压力为0.85Mpa，排气量为56m3/min。

（4）氮气系统

本项目冷冻修边需要使用氮气，采用集中供气系统，液氮供气系统设置于6#厂房南面，项目使用的液氮为高纯氮，由四川侨源气体股份有限公司提供。

## 3.2 主要设备

建设项目主要设备见表3-4。

表3-4  本项目主要设备表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 炼胶车间 | 6#厂房 |
| 1.1 | 开炼机 | 550 | 1 |  |
| 1.2 | 开炼机 | 360 | 1 |  |
| 1.3 | 密炼机 | 75 | 1 |  |
| 1.4 | 密炼机 | 35 | 1 |  |
| 1.5 | 切胶机 | / | 1 |  |
| 1.6 | 辅料配料系统 | / | 1 |  |
| 2． | 冲压车间 | 6#厂房 |
| 2.1 | 剪板机 | / | 1 |  |
| 2.2 | 冲床 | 16T | 1 |  |
| 2.3 | 冲床 | 6.3T | 1 |  |
| 2.4 | 冲床 | 25T | 2 |  |
| 2.5 | 冲床 | 63T | 1 |  |
| 2.6 | 冲床 | 35T | 2 |  |
| 2.7 | 冲床 | 160T | 1 |  |
| 3． | 注塑车间 | 6#厂房 |
| 3.1 | 注塑机 | 80 | 1 |  |
| 3.2 | 注塑机 | 90 | 1 |  |
| 3.3 | 注塑机 | 130 | 1 |  |
| 4． | 硫化车间 |  |
| 4.1 | 注射机 | 300T | 2 | 6#厂房 |
| 4.2 | 真空硫化机 | 200 | 3 |  |
| 4.3 | 平板机 | 100T | 5 |  |
| 4.4 | 注压机 | 200T | 1 |  |
| 4.5 | 平板机 | 150T | 1 |  |
| 4.6 | 注压机 | 100T | 3 |  |
| 4.7 | 注压机 | 75T | 3 |  |
| 5． | 预成型车间 | 6#厂房 |
| 5.1 | 开炼机 | 360 | 1 |  |
| 5.2 | 预成型机 | / | 1 |  |
| 5.3 | 开炼机 | 160 | 2 |  |
| 5.4 | 切条机 | 800 | 2 |  |
| 6． | 模具维修车间 | 办公楼1F |
| 6.1 | 线切割 | / | 2 |  |
| 6.2 | 磨床 | / | 1 |  |
| 6.3 | 铣床 | / | 1 |  |
| 6.4 | 钻床 | / | 1 |  |
| 6.5 | 车床 | 620 | 1 |  |
| 7． | 表处车间 | 6#厂房 |
| 7.1 | 喷砂机 | / | 1 |  |
| 7.2 | 抛丸机 | / | 1 |  |
| 7.3 | 涂胶机 | / | 1 |  |
| 8． | 配料存放区 | 6#厂房 |
| 8.1 | 小料配料系统 | / | 1 |  |
| 8.2 | 人工配料系统 | / | 1 |  |
| 8.3 | 油料配料系统 | / | 1 |  |
| 9． | 发动机悬置加工验收区 | 6#厂房 |
| 9.1 | 气动检验台 | / | 1 |  |
| 9.2 | 压力机 | / | 1 |  |
| 9.3 | 攻丝机 | / | 1 |  |
| 10． | 冷冻修边组 | 6#厂房 |
| 10.1 | 修边机 | / | 1 |  |
| 10.2 | 冷冻修边机 | 80 | 1 |  |
| 10.3 | 工业洗衣机 | / | 1 |  |
| 10.4 | 氮气液化罐 | / | 1 |  |
| 11． | 植绒车间 | 6#厂房 |
| 11.1 | 贴胶机 | / | 1 |  |
| 11.2 | 模切机 | / | 2 |  |
| 11.3 | 压痕机 | / | 2 |  |
| 13． | 其他辅助设备 | 6#厂房北侧 |
| 13.1 | 螺杆式空压机 | 20/1.0 | 1台 |  |

## 3.3生产工艺流程及产污环节

本次验收涉及生产线六条，分别是胶片生产线、汽车减震件生产线、接线端子生产线、植绒生产线、发动机悬置加工验收生产线以及模具维修生产线，各生产线工艺流程及产污环节如下：

3.3.1．胶片生产流程（炼胶车间）

本项目的炼胶工序主要是为后续生产加工提供合格的胶片，胶片生产工艺流程及产污环节如图3-1。

图3-1   胶片生产工艺流程及产污环节图

由胶片生产工艺流程图可知生产流程中主要的产污环节为：

- 在大小粉料解包、加料、称量及投料过程产生粉尘。

- 母炼过程将产生热胶废气，主要成分为非甲烷总烃。

- 混炼过程将产生炼胶废气，主要成分为非甲烷总烃、硫化氢。

- 开炼和压片过程将产生炼胶废气，主要成分为非甲烷总烃、硫化氢。

3.3.2汽车减震件生产工艺流程

汽车减震件生产工艺流程及产污环节如图3-2：

图3.-2   汽车减震件生产工艺流程及产污环节图

由汽车减震件生产工艺流程可知生产流程中主要的产污环节为：

（1）橡胶件的制备过程中产生噪声、废边角料。

（2）金属部件的制备过程中产生剪板噪声、冲压噪声、废金属边角料。

（3）金属骨架处理：抛丸、喷砂方式环节产生抛丸噪声、喷砂噪声、废铁屑。手动除锈环节产生废刷子、废砂纸、铁屑、废手套。擦拭防锈剂环节产生废纱布、防锈剂废液、废包装桶。

（4）涂粘接剂产生粘接剂废气（非甲烷总烃）、废粘接剂包装桶、废手套、废毛刷。

（5）硫化过程产生硫化废气，主要为非甲烷总烃、硫化氢。

（6）检验、修边过程产生修边边角料。

（7）包装过程产生的废包装材料。

3.3.3接线端子生产工艺流程

接线端子生产工艺流程及产污环节如图3-3：

图3-3   接线端子生产工艺流程及产污示意图

由接线端子生产工艺流程图可知，接线端子生产工艺主要的产污环节为：

（1）注塑基座环节产生注塑废气（主要成分为非甲烷总烃）、噪声。

（2）检验、修边过程中的不合格产品和边角料；

（3）接线端子装配连接板的生产产生噪声、金属边角料。

3.3.4植绒生产工艺流程

植绒生产工艺流程如图3-4：

图3-4   植绒生产工艺流程及产污图

由植绒生产工艺流程图可知：在双面不干胶和植绒布入厂检查以及产品检验时会产生不合格产品，在剪裁过程将产生剪裁噪声和贴胶绒布边角料。

3.3.5发动机悬置加工验收工艺流程

发动机悬置加工验收工艺流程如图3-5：

图3-5   发动机悬置加工验收工艺流程及产污示意图

由发动机悬置加工验收工艺流程图可知，在发动机悬置加工验收过程中主要产污环节为检查和检验时产生的不合格产品以及压装过程产生的噪声。

3.3.6模具维修工艺流程

硫化模具/注塑模具/冲压模具，模具原因导致生产异常

↓

开具《模具维修单》至模具维修组

↓

模具故障确认

↓

维修方案研讨，确定模具故障维修复杂系数，对故障进行分类，制定维修计划

↓

实施模具维修： 1.依据计划领取所需配件及维修工具； 2.根据需要选择机加工序：线切割、车床、铣床、磨床、钻床 3.根据需要抛光：手动抛光机 4.根据需要外协加工：激光焊、加工中心 5.根据需要对故障需要外修，技术员申请由主管审核

↓

维修后模具试模验收

↓

投入生产

项目内仅对模具进行简单维修，根据工艺需要，选择对模具进行线切割、车、铣、磨、钻等机加工序或抛光等工艺处理。线切割机、钻床、车床在作业时使用的切削液（即冷却液）为自来水和冷却液按约10:1比例兑制而成，磨床使用自来水做切削液。线切割机、钻床、车床自带切削液循环系统，切削液经过滤后循环使用不外排，一年更换2次。此环节会产生机械噪声、废铁屑、废切削液。废切削液外送有资质单位处理。

## 3.4水平衡

本项实际水平衡如下图，图中数据单位是吨/天：

图3-8 水量平衡图（t/d）（★为废水采样点）

# 四、污染物产生及治理措施

## 4.1废气污染物

本项目废气主要为生产废气（粉尘、有机废气、硫化氢）、汽车尾气、食堂油烟、天然气燃烧废气等。

4.1.1生产废气

炼胶车间、配料车间排放的废气主要是粉尘（颗粒物）、有机废气（非甲烷总烃）、硫化氢。炼胶车间设有4个集气罩，小粉料配料车间设1个集气罩，大粉料配料车间设1个集气罩，炼胶车间和大、小粉料配料车间的废气经过集气罩+1根配套收集主管道+1台废气喷淋净化塔+1台排风机+1根15.0m高排气筒处理后排放。

硫化车间排放的废气主要是粉尘（颗粒物）、有机废气（非甲烷总烃）、硫化氢。硫化车间设23个集气罩+3根配套收集管道+3台排风机+3根15.0m高排气筒。

挤出车间产生的废气主要是非甲烷总烃和硫化氢。挤出车间未采取废气治理措施，挤出废气为无组织排放。

注塑车间产生的废气主要是非甲烷总烃。注塑车间安装了3个集气罩+1根配套收集管道+1台排风机+1根15.0m高排气筒。

表处车间为单独的车间，安装有抛丸机1台，喷砂机1台，涂胶机1台。表处理车间安装4个集气罩+1根配套收集主管道+1台废气喷淋净化塔+1台排风机+1根15.0m高排气筒处理后排放。

表4-1  生产车间采取环保措施一览表

| 序号 | 车间名称 | 产生废气 | 采取的环保措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 炼胶车间 | 粉尘、有机废气、硫化氢 | 6个集气罩+1根收集主管道+1台废气喷淋净化塔+1台风机+1根15.0m高排气筒 |
| 2 | 大小料配料车间 | 粉尘 |  |
| 3 | 硫化车间 | 粉尘、有机废气、硫化氢 | 23个集气罩+3套配套收集管道+3台风机+3根15.0m高排气筒 |
| 4 | 注塑车间 | 有机废气 | 3个集气罩+1根收集主管道+1台风机+1根15.0m高排气筒 |
| 5 | 挤出车间 | 有机废气、硫化氢 | 无措施 |
| 6 | 表处车间 | 喷砂、抛丸粉尘 | 4个集气罩+1根收集主管道+1台风机+1台废气喷淋净化塔+1根15.0m高排气筒 |

汽车减震件生产在手动粘接过程中会使用粘接剂，其粘接剂具有一定的挥发性，能挥发出有机废气，其主要成分为非甲烷总烃，该废气通过车间通风系统抽至厂房外排放。

4.1.2汽车尾气

本项目设有集中停车场，共40个停车位，车辆进出会产生汽车尾气。

4.1.3天然气废气和食堂油烟

（1）天然气废气

本项目食堂采用天然气为燃料，由市政中压燃气管提供。天然气烟气主要是天然气燃烧后产生的SO2、烟尘、NO2。

（2）食堂油烟

项目食堂每日用餐人数最多80人，食堂安装油烟净化器，油烟经净化处理后通过油烟排放管道于楼顶排放。

## 4.2废水污染物

本项目废水包括车间地面清洗废水和厂区员工产生的生活污水（含食堂含油废水）。项目车间地面清洗废水用水量为0.25m3/d，6m3/a车间地面清洗废水排放量为0.2m3/d，4m3/a。项目生活用水量为5.85m3/d，1755m3/a；生活污水排放量为4.68m3/d，1404m3/a。项目采取雨污分流，厂区内产生的车间地面清洗废水和生活污水经产区预处理池处理后进入园区污水管网后进入高新区新区城市污水管网，最终进入永兴城市污水处理厂处理。

## 4.3噪声污染物

本项目主要噪声源为冲压车间、硫化车间、机修车间产生的机械噪声以及空压机、水泵、排风机等噪声设备，项目对设备采取了以下的防治措施有：

（1）对厂房内所有生产设备安装弹性减震垫；

（2）厂房的门窗均使用隔声门窗；

（3）空压机房的墙壁和地板采用吸声材料，使用隔声门窗，临厂界一侧禁止开窗；

（4）风机的进风口和出风口均安装消声器，风管连接处采用软连接。

## 4.4固体废弃物

本项目的固体废物主要有收集的粉尘、不合格产品、边角料、废包装材料、油泥、废金属板材、废铁屑、废润滑油、生活垃圾等。

4.4.1粉尘

在料粉拆包、加料、称量及投料时会产生粉尘，在配料区设置集气罩回收粉尘，粉尘产生量5.959t/a，由原料供应商回收。

4.4.2不合格产品

本项目产生的不合格产品主要由不合格减震件、不合格接线端子等，其产生量约0.300t/a，均统一回收后外售废品回收店。

4.4.3边角料

本项目产生的边角料主要为产品生产过程中修边过程中产生的废橡胶，产生量约为1.005t/a，均统一回收后外售废品回收店。

4.4.4废包装材料

本项目废包装材料主要有废包装桶、包装袋等，根据类比估算，废包装桶产生量约5.0t/a，主要为铁桶和塑料桶；废包装袋约1.0t/a，主要为纤维编织袋。废包装桶由厂家统一回收利用，废编织袋统一收集后外售废品回收站；废润滑油桶属于危险废物，厂方已委托具有危险废物处置资质的单位对废润滑油桶进行处理。

4.4.5废金属板材和废铁屑

本项目在减震件生产过程中会使用金属板材，成块的金属板材按生产所需冲压成小块的金属件，在生产过程中会产生废金属板材，冲压成型的金属板材需进行除锈，除锈过程中会产生一定量的废铁屑，根据本项目的生产实际情况可知，本项目产生的废金属板材约0.01t/a，废铁屑为0.001t/a，废金属板材和废铁屑均有厂家回收利用。

4.4.6废润滑油

本项目机器的维修和保养均需使用润滑油，润滑油主要加入机器中，若机器出现故障则将润滑油倒出统一收集，用于橡胶的生产。本项目的润滑油使用量较少，废润滑油的产生量亦很小，约为0.006t/a。废润滑油属于危险废物厂方已委托具有危险废物处置资质的单位进行处理。

4.4.7生活垃圾

本项目的职工一共100人，每年产生的生活垃圾量约为15t，经厂区垃圾桶收集后由环卫部门负责清运至生活垃圾填埋场卫生填埋。

各类废物数量及处理途径详见表4-2。

表4-2   固体废弃物产生情况统计表

| 序号 | 废物名称 | 主要成分 | 产生量（t/a） | 处理处置方式 | 排放量（t/a） | 固废性质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粉尘 | / | 5.959 | 由原料供应商回收 | 0 | 一般固废 |
| 2 | 不合格产品 | 橡胶 | 0.300 | 外售给废品收购站 | 0 | 一般固废 |
| 3 | 边角料 | 橡胶 | 1.005 | 外售给废品收购站 | 0 | 一般固废 |
| 4 | 废包装材料 | 塑料、纤维编织袋 | 6.0 | 外售给废品收购站 | 0 | 一般固废 |
|  |  | 废润滑油桶 | / | 交由具有危险废物处置资质单位进行处理处置 | 0 | 危险废弃物（HW12） |
| 5 | 废金属板材和废铁屑 | 金属 | 0.011 | 厂家回收后作为原料回用 | 0 | 一般固废 |
| 6 | 废润滑油 | 润滑油 | 0.006 | 交由具有危险废物处置资质单位进行处理处置 | 0.006 | 危险废弃物（HW08） |
| 7 | 生活垃圾 | - | 15.0 | 环卫部门统一收集后卫生填埋 | 15.0 | 一般固废 |

## 4.5 环保设施建设及投资

环保设施建设及投资情况见表4-4：

表4-4 项目环保设施建设及投资情况一览表

| 类别 | 环评治理措施 | 环评投资（万元） | 实际治理措施 | 实际投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 炼胶车间：4个集气罩+1套布袋除尘器+1套活性炭吸附装置(吸附率≥80%)+1台风机+1根15m高排气筒； | 105 | 炼胶+配料车间：6个集气罩+1根收集主管道+1台风机+1台废气喷淋净化塔+1根15m高排气筒； | 90 |
|  | 硫化车间：23个集气罩+1套布袋除尘器+1套活性炭处理装置+1台风机+1根15m高排气筒； |  | 硫化车间：23个集气罩 +1台风机+3根15m高排气筒； |  |
|  | 挤出车间：1个集气罩+1套活性炭处理装置+1台风机+1根15m高排气筒 |  | 挤出车间无废气处理措施 |  |
|  | 注塑车间：3个集气罩+1套活性炭处理装置+1台风机+1根15m高排气筒 |  | 注塑车间：3个集气罩+1台风机+1根15m高排气筒 |  |
|  | 粉料配料车间：2个集气罩，废气经收集后与炼胶车间废气一起处理 |  | 粉料配料车间：2个集气罩，废气经收集后与炼胶车间废气一起处理 |  |
|  | 表处车间：2个集气罩+1根收集主管道+1台风机+1台废气喷淋净化塔+1根14.5m高排气筒 |  | 表处车间：2个集气罩+1根收集主管道+1台风机+1台废气喷淋净化塔+1根15.0m高排气筒 |  |
|  | 食堂油烟：油烟净化装置1套 | 5 | 食堂油烟：油烟净化装置1套 | 5 |
| 废水 | 食堂废水：隔油池1个，2m3，位于2#配套用房东北面，紧靠食堂 | 0.5 | 食堂废水：隔油池1个，2m3，位于2#配套用房东北面，紧靠食堂 | 1 |
|  | 车间清洗废水：隔油池1个，2m3，位于厂区西南角，紧靠6#厂房 | 0.5 | 车间未产生清洗废水，未建设隔油池 | / |
|  | 污水预处理池1座，100m3，位于厂区西南角 | 3.0 | 污水预处理池1座，100m3，位于厂区西南角 | 5 |
|  | 二级生活处理设施1套，20t/d，位于厂区西南角 | 15 | 厂区废水进入市政管网，未建设二级生活处理设施 | / |
|  | 事故应急池1座，50m3 | 2.0 | 事故应急池1座，30m3 | 4 |
|  | 循环水池3格，各12.5m3，位于6#厂房北侧 | 1.0 | 循环水池两座，一座1格10m3，一座3格，各格12.5m3 | 26 |
|  | 消防废水收集池1个，400m3，位于厂区 | 8.0 | 消防废水收集池1个，82.3 m3 | 15 |
| 地下水污染防治 | 车间、库房地面防渗处理，油料存放区、危废暂存间修建围堰等 | 60 | 车间、库房地面防渗处理，消防废水收集池、事故应急池、循环水池等防渗处理 | 60 |
| 噪声治理 | 空压机：设单独的空压机房，并安装防震垫、出口消声器、墙壁和地板采用吸声材料 | 10 | 空压机：单独的空压机房，并安装防震垫、出口消声器、墙壁采用吸声材料 | 10 |
|  | 其他机械设备：安装防震垫、隔音装置、隔声门窗等 | 10 | 其他机械设备：安装防震垫、隔音装置、隔声门窗等 | 10 |
| 固废治理 | 危险暂存间1个，面积6m2，位于厂区中部，紧邻6#厂房东北角 | 8 | 危险废物暂存处三格，危险废物暂存桶3个 | 5 |
|  | 植绒飞边置场1个，面积约5m2，位于厂区中部，紧邻6#厂房东北角 | 1 | 植绒飞边置场1个，面积5m2 | 2 |
|  | 橡胶飞皮置场1个，面积约5m2，位于厂区中部，紧邻6#厂房东北角 | 1. | 橡胶飞皮置场1个，面积5m2 | 2 |
|  | 废旧钢材置场1个，面积约5m2，位于厂区中部，紧邻6#厂房东北角 | 1 | 废旧钢材置场1个，面积5m2 | 2 |
|  | 生活垃圾：垃圾房1个，10m2，位于1#办公楼北面 | 2 | 生活垃圾收集桶4个，环卫部门统一清运垃圾 | 3 |
|  | 绿化 | 50 | 绿化 | 60 |
| 合计 |  | 283 |  | 300 |

# 五、环评主要结论及批复要求

四川隆盛科发实业有限公司“家电、汽车零部件制造项目”采用成熟技术和工艺生产，符合国家产业政策，工程选址符合规划要求，外排的各种污染物经有效处理后可实现达标排放。本项目提出的污染防治措施和风险防范措施合理、有效、可行，只要落实本报告书中提出的环保对策措施和环境风险防范措施，严格按照要求规范生产，在满足安全生产管理要求的前提下，从环保角度分析，该项目在绵阳市高新区新区建设是可行的。

# 六、验收监测标准

项目竣工验收监测执行标准按绵阳市环境保护局文件绵环审批[2015]44号《关于四川隆盛科发实业有限公司家电、汽车零部件制造项目环境影响报告书的批复》执行。

## 6.1 废气

橡胶制品废气执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）中表5、表6排放限值要求，恶臭污染物执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1、表2排放限值，其他废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准，见表6-1，6-2。

表6-1   废气排放评价标准

| 污染物项目 | 生产工艺或设施 | 排放限值（mg/m3） | 基准排气量（m3/t胶） | 污染物排放监控位置 | 排气筒高度（m） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 轮胎企业及其他制品企业炼胶装置 | 12 | 2000 | 车间或生产设施排气筒 | / | 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5 |
| 甲苯及二甲苯合计 | 轮胎企业及其他制品企业胶浆制备、浸浆、胶浆喷涂和涂胶装置 | 15 | — |  |  |  |
| 非甲烷总烃 | 轮胎企业及其他制品企业炼胶、硫化装置 | 10 | 2000 |  |  |  |
|  | 轮胎企业及其他制品企业胶浆制备、浸浆、胶浆喷涂和涂胶装置 | 100 | — |  |  |  |
| 硫化氢 | / | 排放量（kg/h）0.32 | / |  | 15 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2 |

6-2   无组织排放限值  单位：mg/m3

| 污染物项目 | 限值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 1.0 | 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表6 |
| 非甲烷总烃 | 4.0 |  |
| 硫化氢 | 0.32 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1 |

## 6.2 废水

生产废水和生活污水排放标准执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表2排放限值，见表6-3。

表6-3   废水排放评价标准        pH无量纲 其他：mg/L

| 项目 | 间接排放限值 | 污染物排放监控位置 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学需氧量（CODCr） | 300 | 企业废水总排放口 | 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表2 |
| 氨氮 | 30 |  |  |
| 悬浮物 | 150 |  |  |
| pH值（无量纲） | 6~9 |  |  |
| 五日生化需氧量（BOD5） | 80 |  |  |
| 总磷 | 1.0 |  |  |
| 总氮 | 40 |  |  |
| 总锌 | — |  |  |
| 石油类 | 10 |  |  |
| 基准排水量（m3/t胶） | 7 | 排水量计量位置与污染物排放监控位置一致 |  |

## 6.3 厂界环境噪声排放

厂界环境噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，见表6-4。

表6-4   厂界环境噪声排放评价标准

| 项目 | 标准限值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- |
| 厂界环境噪声排放 | 昼间 | 65dB（A） | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）3类 |
|  | 夜间 | 55dB（A） |  |

## 6.4 总量控制指标

四川隆盛科发实业有限公司家电、汽车零部件制造项目总量控制指标如下： COD≤0.28t/a、NH3-N≤0.04t/a；特征污染物中，非甲烷总烃≤0.081t/a，硫化氢≤0.204kg/a，烟（粉）尘≤0.128t/a。

# 七、质量保证与质量控制

## 7.1 监测分析方法

废气监测分析方法见表7-1，废水监测分析方法见表7-2，噪声监测方法见表7-3。

表7-1   废气监测方法及方法来源     单位：mg/m3

| 项目 | 监测方法 | 方法来源 | 使用仪器及编号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总悬浮颗粒物（TSP） | 重量法 | GB/T15432-1995 | 十万分之一电子天平ESJ182-4 013 | 0.001 |
| 硫化氢 | 亚甲基蓝分光光度法 | 《空气和废气监测分析方法》第四版 | UV-6100S紫外可见分光光度计 036 | 0.001 （有组织排放废气） |
|  |  |  |  | 0.002 （无组织排放废气） |
| 非甲烷总烃 | 气相色谱法 | HJ/T38-1999 | GS-101FF非甲烷总烃气相色谱仪 015 | 0.04 |
| 颗粒物 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 | GB/T16157-1996 | 3012自动烟尘/气测试仪 444 | — |
|  |  |  | TH-880F微电脑烟尘平行采样仪 223 |  |
| 邻、间二甲苯 | 活性炭吸附/二硫化碳解吸气相色谱法 | HJ584-2010 | CP-3800气相色谱仪 199 | 1.5×10-3 |
| 对二甲苯 |  |  |  | 1.5×10-3 |
| 甲苯 |  |  |  | 1.5×10-3 |

表7-2    废水监测分析方法

| 项目 | 监测方法 | 方法来源 | 使用仪器及编号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH值 （无量纲） | 玻璃电极法 | GB/T6920-1986 | METTLER TOLEDO S20 pH计 360 | — |
| 化学需氧量 | 重铬酸盐法 | GB/T11914-1989 | 50ml滴定管 | 10 |
| 五日生化需氧量 | 稀释与接种法 | HJ505-2009 | 生化培养箱SPX-300-B 365 | 0.5 |
| 氨氮 | 纳氏试剂 分光光度法 | HJ535-2009 | V-1600可见分光光度计080 | 0.025 |
| 悬浮物 | 重量法 | GB/T11901-1989 | 十万分之一电子天平ESJ182-4 013 | — |
| 总磷 | 钼酸铵 分光光度法 | GB/T11893-1989 | V-1600可见分光光度计080 | 0.01 |
| 总氮 | 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 | HJ 636-2012 | UV-6100S紫外可见分光光度计036 | 0.05 |
| 锌 | 原子吸收分光光度法 | GB/T7475-1987 | SOLAAR原子吸收仪 026 | 特征浓度 0.013mg/L 1%吸收 |
| 石油类 | 红外分光光度法 | HJ637-2012 | 0IL480红外分光测油仪 441 | 0.04 |

表7-3    厂界环境噪声排放监测方法

| 项目 | 监测方法 | 方法来源 | 使用仪器及编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂界 环境噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 | GB12348-2008 | AWA6218B型噪声统计分析仪 061 |

## 7.2 质量保证和质量控制

为了确保监测数据的代表性、科学性和准确性，必须对监测的全过程（包括布点、采样、样品贮运、实验室分析、数据处理等）进行质量控制。

（1）严格按照审查确认的验收监测方案开展监测工作。

（2）合理布设监测点，保证各监测点位布设的科学性和代表性。

（3）采样人员严格遵守采样操作规程，认真填写采样记录，按规定保存、运输样品。

（4）监测分析采用国家有关部门颁布的标准分析方法或推荐方法；监测人员经考核合格并持有上岗证，所有监测仪器、量具均经过计量部门检定合格并在有效期内使用。

（5）水样测定过程中按规定进行平行样、加标样和质控样测定；气样测定前校准仪器，进行气密性测试，噪声测定前后校正仪器，以此对分析结果的准确度和精密度进行控制。

（6）采样记录及分析结果按国家标准和监测技术规范的有关要求进行数据处理和填报，监测报告严格实行三级审核制度。

# 八、验收监测结果

## 8.1 验收监测期间工况

验收监测期间，各项污染治理设施运行正常，工况基本稳定。根据该厂提供的生产负荷报表，该工程验收监测期间（2016年5月10日-2016年5月11日）生产负荷达到设计工况100%，满足验收监测对生产工况的要求。

## 8.2 废气监测内容及结果

无组织排放监测内容及监测结果见表8-1、表8-2。有组织监测内容及监测结果见表8-3、8-4和8-5。

无组织排放废气监测项目：总悬浮颗粒物（TSP）、非甲烷总烃、硫化氢

表8-1   有组织废气监测项目

| 排气筒 | 所属车间工序 | 监测项目 | 频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 表处理排气筒 （抛丸机+涂胶机） | 涂胶、成型 | 邻、间二甲苯、对二甲苯、甲苯、颗粒物、非甲烷总烃、硫化氢 | 每天四次，连续两天 |
| 硫化车间排气筒1# （车间通风系统） | 车间通风 | 颗粒物、非甲烷总烃、硫化氢 |  |
| 硫化车间排气筒2#（真空硫化机+塑料制品液压机） | 硫化 | 颗粒物、非甲烷总烃、硫化氢 |  |
| 硫化车间排气筒3#（真空硫化机+塑料制品液压机） | 硫化 | 颗粒物、非甲烷总烃、硫化氢 |  |
| 注塑车间排气筒（注压机+塑料制品液压机） | 压延、压出 | 非甲烷总烃 |  |
| 炼胶车间排气筒 （炼胶机+开炼机） | 炼胶 | 颗粒物、非甲烷总烃、硫化氢 |  |

表8-2   无组织废气监测项目

| 点位 | 监测项目 | 频次 |
| --- | --- | --- |
| 磨家镇茅针寺村双圣小区大门口（项目东南侧厂界外1500m） | 硫化氢 非甲烷总烃 总悬浮颗粒物（TSP） | 每天四次，连续两天 |
| 项目西北侧厂界外2m |  |  |

表8-3   无组织排放废气监测结果及评价表   单位：mg/m3

| 项目 点位 | 采样及 分析日期 | 采样时段 | 监测结果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 硫化氢 | 是否达标 |
| 磨家镇茅针寺村双圣小区大门口（项目东南侧厂界外1500m） | 2016.5.10 | 10:45-11:45 | 0.004 | / |
|  |  | 12:00-13:00 | 0.005 | / |
|  |  | 13:10-14:10 | 0.004 | / |
|  |  | 14:20-15:20 | 0.004 | / |
|  | 2016.5.11 | 10:40-11:40 | 0.004 | / |
|  |  | 11:50-12:50 | 0.004 | / |
|  |  | 13:00-14:00 | 0.004 | / |
|  |  | 14:10-15:10 | 0.004 | / |
| 项目西北侧厂界外2m | 2016.5.10 | 10:35-11:35 | 0.006 | 是 |
|  |  | 11:40-12:40 | 0.005 | 是 |
|  |  | 12:50-13:50 | 0.005 | 是 |
|  |  | 14:00-15:00 | 0.004 | 是 |
|  | 2016.5.11 | 10:30-11:30 | 0.005 | 是 |
|  |  | 11:40-12:40 | 0.004 | 是 |
|  |  | 12:50-13:50 | 0.004 | 是 |
|  |  | 14:00-15:00 | 0.004 | 是 |

表8-4   无组织排放废气监测结果及评价表   单位：mg/m3

| 项目 点位 | 采样日期 | 非甲烷总烃 | 总悬浮颗粒物（TSP） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 分析日期 | 监测 结果 | 是否 达标 | 分析日期 | 监测 结果 | 是否 达标 |
| 磨家镇茅针寺村双圣小区大门口（项目东南侧厂界外1500m） | 2016.5.10 | 2016.5.10 | 0.88 | / | 2016.5.11-12 | 0.146 | / |
|  |  |  | 0.70 | / |  |  |  |
|  |  |  | 0.92 | / |  |  |  |
|  |  |  | 0.75 | / |  |  |  |
|  | 2016.5.11 | 2016.5.11 | 1.41 | / | 2016.5.12-13 | 0.142 | / |
|  |  |  | 0.93 | / |  |  |  |
|  |  |  | 1.05 | / |  |  |  |
|  |  |  | 1.16 | / |  |  |  |
| 项目西北侧厂界外2m | 2016.5.10 | 2016.5.10 | 1.25 | 是 | 2016.5.11-12 | 0.132 | 是 |
|  |  |  | 0.84 | 是 |  |  |  |
|  |  |  | 0.96 | 是 |  |  |  |
|  |  |  | 1.04 | 是 |  |  |  |
|  | 2016.5.11 | 2016.5.11 | 0.92 | 是 | 2016.5.12-13 | 0.145 | 是 |
|  |  |  | 1.21 | 是 |  |  |  |
|  |  |  | 1.32 | 是 |  |  |  |
|  |  |  | 1.20 | 是 |  |  |  |

表8-5   有组织排放废气监测结果及评价表

| 设备 名称 | 采样 位置 | 监测项目 | 监测结果（2016.5.10） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一次 | 二次 | 三次 | 平均值 | 是否达标 |
| 抛丸机+涂胶机 | 表处车间排气筒 | 烟道气流量m3/h | 7303 | 7546 | 7726 | 7525 | / |
|  |  | 颗粒物排放浓度mg/m3 | 5.93 | 6.06 | 5.29 | 5.76 | / |
|  |  | 颗粒物排放量kg/h | 4.33×10-2 | 4.57×10-2 | 4.09×10-2 | 4.33×10-2 | / |
|  |  | 非甲烷总烃排放浓度mg/m3 | 7.06 | 5.74 | 2.45 | 5.08 | 是 |
|  |  | 非甲烷总烃排放量kg/h | 5.31×10-2 | 4.32×10-2 | 1.84×10-2 | 3.83×10-2 | / |
|  |  | 硫化氢排放浓度mg/m3 | 1.29×10-2 | 1.29×10-2 | 1.20×10-2 | 1.26×10-2 | / |
|  |  | 硫化氢排放量kg/h | 9.69×10-5 | 9.68×10-5 | 9.05×10-5 | 9.48×10-5 | / |
|  |  | 甲苯排放浓度mg/m3 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 是 |
|  |  | 邻二甲苯排放浓度mg/m3 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |  |
|  |  | 对、间二甲苯排放浓度mg/m3 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |  |
|  |  | 甲苯排放量kg/h | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / |
|  |  | 邻二甲苯排放量kg/h | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |  |
|  |  | 对、间二甲苯排放量kg/h | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |  |
| 车间通风系统 | 硫化车间排气筒1# | 烟道气流量m3/h | 4681 | 4747 | 4817 | 4748 | / |
|  |  | 颗粒物排放浓度mg/m3 | 5.91 | 5.51 | 5.10 | 5.51 | / |
|  |  | 颗粒物排放量kg/h | 2.77×10-2 | 2.62×10-2 | 2.46×10-2 | 2.61×10-2 | / |
|  |  | 非甲烷总烃排放浓度mg/m3 | 0.87 | 1.01 | 0.62 | 0.83 | / |
|  |  | 非甲烷总烃排放量kg/h | 4.13×10-3 | 4.80×10-3 | 2.94×10-3 | 3.96×10-3 | / |
|  |  | 硫化氢放浓度mg/m3 | 1.35×10-2 | 1.66×10-2 | 1.90×10-2 | 1.64×10-2 | 是 |
|  |  | 硫化氢排放量kg/h | 6.42×10-5 | 7.90×10-5 | 9.01×10-5 | 7.78×10-5 | / |
| 真空硫化机+注塑制品液压机 | 硫化车间排气筒2# | 烟道气流量m3/h | 8629 | 8666 | 8656 | 8650 | / |
|  |  | 颗粒物排放浓度mg/m3 | 5.09 | 5.43 | 5.08 | 5.20 | / |
|  |  | 颗粒物排放量kg/h | 4.39×10-2 | 4.71×10-2 | 4.39×10-2 | 4.50×10-2 | / |
|  |  | 非甲烷总烃基准气量排放浓度mg/m3 | 36.1 | 34.6 | 49.9 | 40.2 | 否 |
|  |  | 非甲烷总烃排放量kg/h | 6.31×10-3 | 6.06×10-3 | 8.74×10-3 | 7.04×10-3 | / |
|  |  | 硫化氢放浓度mg/m3 | 1.20×10-2 | 1.28×10-2 | 1.66×10-2 | 1.38×10-2 | / |
|  |  | 硫化氢排放量kg/h | 1.04×10-4 | 1.11×10-4 | 1.44×10-4 | 1.19×10-4 | / |
| 真空硫化机+注塑制品液压机 | 硫化车间排气筒3# | 烟道气流量m3/h | 5955 | 5875 | 5852 | 5894 | / |
|  |  | 颗粒物排放浓度mg/m3 | 4.43 | 4.09 | 4.11 | 4.21 | / |
|  |  | 颗粒物排放量kg/h | 2.64×10-2 | 2.40×10-2 | 2.41×10-2 | 2.48×10-2 | / |
|  |  | 非甲烷总烃基准气量排放浓度mg/m3 | 24.9 | 25.3 | 29.0 | 26.4 | 否 |
|  |  | 非甲烷总烃排放量kg/h | 4.36×10-3 | 4.42×10-3 | 5.07×10-3 | 4.62×10-3 | / |
|  |  | 硫化氢放浓度mg/m3 | 7.16×10-3 | 6.76×10-3 | 5.97×10-3 | 6.63×10-3 | / |
|  |  | 硫化氢排放量kg/h | 4.22×10-5 | 3.99×10-5 | 3.52×10-5 | 3.91×10-5 | / |
| 注压机+注塑制品液压机 | 注塑车间排气筒 | 烟道气流量m3/h | 9735 | 9878 | 9967 | 9860 | / |
|  |  | 非甲烷总烃排放浓度mg/m3 | 0.64 | 0.86 | 0.91 | 0.80 | / |
|  |  | 非甲烷总烃排放量kg/h | 6.31×10-3 | 8.48×10-3 | 8.97×10-3 | 7.92×10-3 | / |
| 炼胶机+开炼机 | 炼胶车间排气筒 | 烟道气流量m3/h | 9239 | 9307 | 9389 | 9312 | / |
|  |  | 颗粒物基准气量排放浓度mg/m3 | 2.27×102 | 1.64×102 | 2.23×102 | 2.05×102 | 否 |
|  |  | 颗粒物排放量kg/h | 3.95×10-2 | 2.83×10-2 | 3.94×10-2 | 3.58×10-2 | / |
|  |  | 非甲烷总烃基准气量排放浓度mg/m3 | 1.02×102 | 69.7 | 72.4 | 81.4 | 否 |
|  |  | 非甲烷总烃排放量kg/h | 1.78×10-2 | 1.22×10-2 | 1.27×10-2 | 1.42×10-2 | / |
|  |  | 硫化氢放浓度mg/m3 | 8.78×10-3 | 1.11×10-2 | 1.03×10-2 | 1.01×10-2 | / |
|  |  | 硫化氢排放量kg/h | 8.17×10-5 | 1.03×10-4 | 9.55×10-5 | 9.34×10-5 | / |
| 设备 名称 | 采样 位置 | 监测项目 | 监测结果（2016.5.11） |
|  |  |  | 一次 | 二次 | 三次 | 平均值 | 是否达标 |
| 抛丸机+涂胶机 | 表处车间排气筒 | 烟道气流量m3/h | 7851 | 7983 | 8085 | 7973 | / |
|  |  | 颗粒物排放浓度mg/m3 | 9.49 | 7.83 | 9.81 | 9.04 | / |
|  |  | 颗粒物排放量kg/h | 7.45×10-2 | 6.25×10-2 | 7.93×10-2 | 7.21×10-2 | / |
|  |  | 非甲烷总烃排放浓度mg/m3 | 1.57 | 1.55 | 1.54 | 1.55 | 是 |
|  |  | 非甲烷总烃排放量kg/h | 1.25×10-2 | 1.24×10-2 | 1.23×10-2 | 1.24×10-2 | / |
|  |  | 硫化氢排放浓度mg/m3 | 1.36×10-2 | 1.21×10-2 | 1.21×10-2 | 1.26×10-2 | / |
|  |  | 硫化氢排放量kg/h | 1.09×10-4 | 9.64×10-5 | 9.65×10-5 | 1.01×10-4 | / |
|  |  | 甲苯排放浓度mg/m3 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 是 |
|  |  | 邻二甲苯排放浓度mg/m3 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |  |
|  |  | 对、间二甲苯排放浓度mg/m3 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |  |
|  |  | 甲苯排放量kg/h | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / |
|  |  | 邻二甲苯排放量kg/h | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |  |
|  |  | 对、间二甲苯排放量kg/h | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |  |
| 车间通风系统 | 硫化车间排气筒1# | 烟道气流量m3/h | 4292 | 3450 | 3397 | 3713 | / |
|  |  | 颗粒物排放浓度mg/m3 | 5.02 | 6.24 | 5.89 | 5.71 | / |
|  |  | 颗粒物排放量kg/h | 2.15×10-2 | 2.15×10-2 | 2.00×10-2 | 2.10×10-2 | / |
|  |  | 非甲烷总烃排放浓度mg/m3 | 0.83 | 1.21 | 1.13 | 1.06 | / |
|  |  | 非甲烷总烃排放量kg/h | 3.08×10-3 | 4.49×10-3 | 4.20×10-3 | 3.92×10-3 | / |
|  |  | 硫化氢放浓度mg/m3 | 1.68×10-2 | 1.59×10-2 | 1.75×10-2 | 1.67×10-2 | 是 |
|  |  | 硫化氢排放量kg/h | 6.23×10-5 | 5.92×10-5 | 6.49×10-5 | 6.22×10-5 | / |
| 真空硫化机+注塑制品液压机 | 硫化车间排气筒2# | 烟道气流量m3/h | 10220 | 10235 | 10184 | 10213 | / |
|  |  | 颗粒物排放浓度mg/m3 | 4.30 | 4.90 | 5.85 | 5.01 | / |
|  |  | 颗粒物排放量kg/h | 4.39×10-2 | 5.01×10-2 | 5.95×10-2 | 5.12×10-2 | / |
|  |  | 非甲烷总烃基准气量排放浓度mg/m3 | 1.04×102 | 61.9 | 70.6 | 78.8 | 否 |
|  |  | 非甲烷总烃排放量kg/h | 1.83×10-2 | 1.08×10-2 | 1.24×10-2 | 1.38×10-2 | / |
|  |  | 硫化氢放浓度mg/m3 | 1.36×10-2 | 1.21×10-2 | 1.44×10-2 | 1.34×10-2 | / |
|  |  | 硫化氢排放量kg/h | 1.39×10-4 | 1.23×10-4 | 1.47×10-4 | 1.36×10-4 | / |
| 真空硫化机+注塑制品液压机 | 硫化车间排气筒3# | 烟道气流量m3/h | 5316 | 5295 | 5279 | 5297 | / |
|  |  | 颗粒物排放浓度mg/m3 | 4.52 | 5.46 | 5.94 | 5.31 | / |
|  |  | 颗粒物排放量kg/h | 2.40×10-2 | 2.89×10-2 | 3.13×10-2 | 2.81×10-2 | / |
|  |  | 非甲烷总烃基准气量排放浓度mg/m3 | 27.5 | 66.6 | 49.9 | 48.0 | 否 |
|  |  | 非甲烷总烃排放量kg/h | 4.82×10-3 | 1.17×10-2 | 8.74×10-3 | 8.40×10-3 | / |
|  |  | 硫化氢放浓度mg/m3 | 7.58×10-3 | 6.72×10-3 | 6.39×10-3 | 6.90×10-3 | / |
|  |  | 硫化氢排放量kg/h | 4.01×10-5 | 3.56×10-5 | 3.39×10-5 | 3.65×10-5 | / |
| 注压机+注塑制品液压机 | 注塑车间排气筒 | 烟道气流量m3/h | 9484 | 9450 | 9432 | 9456 | / |
|  |  | 非甲烷总烃排放浓度mg/m3 | 1.21 | 1.11 | 1.23 | 1.18 | / |
|  |  | 非甲烷总烃排放量kg/h | 1.14×10-2 | 1.05×10-2 | 1.16×10-2 | 1.12×10-2 | / |
| 炼胶机+开炼机 | 炼胶车间排气筒 | 烟道气流量m3/h | 10142 | 10188 | 10242 | 10190 | / |
|  |  | 颗粒物基准气量排放浓度mg/m3 | 2.88×102 | 3.27×102 | 3.05×102 | 3.06×102 | 否 |
|  |  | 颗粒物排放量kg/h | 5.02×10-2 | 5.71×10-2 | 5.36×10-2 | 5.36×10-2 | / |
|  |  | 非甲烷总烃基准气量排放浓度mg/m3 | 66.4 | 90.2 | 71.0 | 75.9 | 否 |
|  |  | 非甲烷总烃排放量kg/h | 1.16×10-2 | 1.58×10-2 | 1.24×10-2 | 1.33×10-2 | / |
|  |  | 硫化氢放浓度mg/m3 | 8.77×10-3 | 7.96×10-3 | 9.47×10-3 | 8.73×10-3 | / |
|  |  | 硫化氢排放量kg/h | 8.94×10-5 | 8.11×10-5 | 9.65×10-5 | 8.90×10-5 | / |

表 8-6   废气监测结果测试参数一览表

| 设备名称 测试条件 | 抛丸机+涂胶机 | 车间通风系统 | 真空硫化机+注塑制品液压机 | 真空硫化机+注塑制品液压机 | 注压机+注塑制品液压机 | 炼胶机+开炼机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排气筒 | 表处车间排气筒 | 硫化车间排气筒1# | 硫化车间排气筒2# | 硫化车间排气筒3# | 注塑车间排气筒 | 炼胶车间排气筒 |
| 生产强度 | 1.4t/d | 1.4t/d | 1.4t/d | 1.4t/d | 1.4t/d | 1.4t/d |
| 净化设施 | / |
| 排气筒高度 | 15米 | 15米 | 15米 | 15米 | 15米 | 15米 |
| 有效截面积 （矩形） | 0.24m2 | 0.24m2 | 0.24m2 | 0.24m2 | 0.24m2 | 0.20m2 |

监测结果表明，验收监测期间：

抛丸车间排气筒（抛丸机+涂胶机）外排废气非甲烷总烃、甲苯、邻二甲苯、对、间二甲苯的排放浓度均满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）的相关标准要求。硫化车间排气筒1#（车间通风系统）外排废气中硫化氢排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相应标准限值。

硫化车间排气筒2#和排气筒3#（真空硫化机+注塑制品液压机）外排废气中非甲烷总烃基准排气量排放浓度、炼胶车间排气筒（炼胶机+开炼机）外排废气中颗粒物基准气量排放浓度和非甲烷总烃基准气量排放浓度未达到《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）的相关标准要求。

无组织排放监测点项目西北侧厂界外2m颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值的要求。

验收监测期间，车间生产用胶量为1.4t/d，根据《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5对轮胎企业及其他制品企业炼胶装置对基准排气量（m3/t胶）相关标准要求，硫化车间排气筒2#、排气筒3#和炼胶车间排气筒的废气排放量均超过基准排气量，导致相应的基准气量排放浓度不达标。

项目所使用的生产废气排放环境保护设施和车间环境强力降温排风系统共用一套排风装置，共计6个排风装置，全部由上海应益实业有限公司生产出品的４-72-4.5Ａ型离心风机承担（电机功率7.5Kw，流量5172～10562m3/H），排风装置系统用途主要是收集工业生产废气排放和作为车间的空气流通换气装置使用。在验收监测期间所有排风装置均满负荷运行，主要是做为车间排风降温设备使用，致使排气量超标。

## 8.3 废水监测内容及分析评价

8.3.1废水监测内容

废水监测内容见表8-7。

表8-7  废水监测内容

| 监测点位 | 监 测 项 目 | 频次 |
| --- | --- | --- |
| 污水预处理池排口 | pH值、化学需氧量（CODCr）、五日生化需氧量（BOD5）、氨氮（NH3-N）、悬浮物（SS）、总磷、总氮、总锌、石油类 | 每天四次，连续两天 |

8.3.2监测结果及评价

厂区污水预处理池排口废水监测结果见表8-8

表8-8   污水处理设施出口废水测定结果统计表       单位：mg/L

| 分析项目 | 采样日期 | 分析日期 | 监测结果（预处理池出水） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一次 | 二次 | 三次 | 四次 | 均值 | 是否达标 |
| pH值 （无量纲） | 2016.5.10 | 2016.5.10 | 7.94 | 7.71 | 7.70 | 7.68 | / | 是 |
|  | 2016.5.11 | 2016.5.11 | 7.57 | 7.62 | 7.69 | 7.69 | / | 是 |
| 化学需氧量 | 2016.5.10 | 2016.5.10 | 81.3 | 79.3 | 87.1 | 86.3 | 83.5 | 是 |
|  | 2016.5.11 | 2016.5.11 | 88.0 | 91.9 | 91.9 | 88.8 | 90.2 | 是 |
| 五日生化需氧量 | 2016.5.10 | 2016.5.10-15 | 29.2 | 26.1 | 26.8 | 27.4 | 27.4 | 是 |
|  | 2016.5.11 | 2016.5.11-16 | 24.4 | 23.2 | 23.6 | 22.8 | 23.5 | 是 |
| 悬浮物 | 2016.5.10 | 2016.5.10-11 | 25.0 | 27.0 | 24.0 | 26.0 | 25.5 | 是 |
|  | 2016.5.11 | 2016.5.11-12 | 18.0 | 19.0 | 21.0 | 19.0 | 19.2 | 是 |
| 氨氮 | 2016.5.10 | 2016.5.10 | 28.56 | 28.98 | 27.64 | 28.24 | 28.36 | 是 |
|  | 2016.5.11 | 2016.5.11 | 23.83 | 23.55 | 22.63 | 22.06 | 23.02 | 是 |
| 总磷 | 2016.5.10 | 2016.5.10 | 0.89 | 0.99 | 0.95 | 0.96 | 0.95 | 是 |
|  | 2016.5.11 | 2016.5.11 | 1.00 | 0.88 | 0.94 | 0.91 | 0.93 | 是 |
| 总氮 | 2016.5.10 | 2016.5.10 | 37.40 | 32.79 | 38.70 | 33.77 | 35.66 | 是 |
|  | 2016.5.11 | 2016.5.11 | 22.10 | 24.32 | 24.41 | 25.40 | 24.06 | 是 |
| 锌 | 2016.5.10 | 2016.5.12 | 0.038 | 0.041 | 0.035 | 0.044 | 0.040 | / |
|  | 2016.5.11 | 2016.5.12 | 0.056 | 0.060 | 0.067 | 0.064 | 0.062 | / |
| 石油类 | 2016.5.10 | 2016.5.10 | 0.67 | 0.67 | 0.32 | 0.35 | 0.50 | 是 |
|  | 2016.5.11 | 2016.5.11 | 0.19 | 0.19 | 0.39 | 0.39 | 0.29 | 是 |
| 实际排水量（m3/t胶） | 2016.5.10 | 5.86 | 是 |
|  | 2016.5.11 | 5.86 | 是 |

监测结果表明，验收监测期间：

厂区污水预处理池排口废水中的pH值、化学需氧量（CODCr）、五日生化需氧量（BOD5）、氨氮（NH3-N）、悬浮物（SS）、总磷、总氮、总锌、石油类均达到《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表2中的间接排放限值要求。

## 8.4 厂界环境噪声排放监测内容及分析评价

8.4.1厂界环境噪声排放监测内容

厂界环境噪声排放监测内容见表8-9。

表8-9    噪声监测内容

| 编号 | 监测点位 | 监测项目 | 监测时间及频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1#～4# | 厂界外1米处 | Leq | 连续监测两天，每天昼、夜各两次 |

8.4.2监测结果及评价

表8-10  厂界环境噪声排放监测结果统计表

单位：dB(A)

| 日期 点位 编号 | 监测时间 | 监测结果 | 区域标准类型 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼 间 | 昼 间 | 夜 间 | 夜 间 |  |
| 1# | 2016.5.10 | 52 | 52 | 46 | 47 | 3类 |
|  | 2016.5.11 | 50 | 54 | 43 | 42 |  |
| 2# | 2016.5.10 | 62 | 61 | 48 | 44 |  |
|  | 2016.5.11 | 51 | 51 | 48 | 49 |  |
| 3# | 2016.5.10 | 62 | 62 | 49 | 52 |  |
|  | 2016.5.11 | 58 | 58 | 51 | 49 |  |
| 4# | 2016.5.10 | 57 | 58 | 50 | 45 |  |
|  | 2016.5.11 | 50 | 54 | 50 | 50 |  |

表8-10表明，验收监测期间，1#-4#厂界环境噪声排放监测点昼、夜间测试值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

## 8.5 污染物总量控制

按年工作时间300天计，废水产生量为8.2m3/d，COD排放量为0.213t/a、氨氮排放量为0.006t/a，均满足绵阳市环境保护局《关于四川隆盛科发实业有限公司家电、汽车零部件制造项目环境影响报告书的批复》绵环函[2015]44号提出的总量控制指标要求；车间生产时间按185天计，每天工作16小时，根据验收期间监测结果核算非甲烷总烃排放量0.207 t/a，硫化氢排放量1.26kg/a，烟（粉）尘排放量0.594t/a，硫化氢、非甲烷总烃和烟（粉）尘排放量不满足绵阳市环境保护局《关于四川隆盛科发实业有限公司家电、汽车零部件制造项目环境影响报告书的批复》绵环函[2015]44号提出的总量控制指标要求，详见表8-11。

表8-11   污染物排放总量计算表

| 污染物 类型 | 项目 | 绵阳市环境保护局绵环函[2015]44号提出的总量控制指标 | 验收期间该项目 污染物排放总量计算值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | COD | 0.28t/a | 0.213 t/a |
|  | 氨氮 | 0.04t/a | 0.006 t/a |
| 特征污染物 | 非甲烷总烃 | 0.081 t/a | 0.207 t/a |
|  | 硫化氢 | 0.204kg/a | 1.26kg/a |
|  | 烟（粉）尘 | 0.128t/a | 0.594 t/a |

硫化氢、非甲烷总烃和烟（粉）尘排放量超出环评批复要求主要原因为建设单位未按照环评要求对废气处理设施设备进行改建和完善：未将硫化车间三根排气筒合并为一根，炼胶车间、表处理车间和硫化车间未新增布袋除尘器和活性炭吸附装置，注塑车间未新增活性炭吸附装置；同时建设单位使用大功率风机（电机功率7.5Kw，流量5172～10562m3/H），排风装置系统用途主要是收集工业生产废气排放和作为车间的空气流通换气装置使用。在验收监测期间所有排风装置均满负荷运行，主要是做为车间排风降温设备使用，致使硫化车间排气筒2#、排气筒3#和炼胶车间排气筒的废气排放量均超过《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5中基准排气量的要求，导致相应的基准气量排放浓度不达标。

环评对废气中非甲烷总烃、硫化氢和烟（粉）尘总量核算中只计算炼胶车间和硫化车间，未计算表处理车间排放量，实际生产过程中表处理车间排放废气主要成分有非甲烷总烃、硫化氢和烟（粉）尘。

## 8.6清洁生产检查情况

本项目属于家电、汽车零部件生产项目，主要原料为天然橡胶、合成橡胶、铜带、辅料等，原料中大多为粉状物料，均为无毒物料。产品为车用密封胶条、发动机减震件等橡胶制品，主要用于汽车和家电产品生产，项目的产品方案和生产规模是根据当前市场发展趋势和企业的自身基础及环境情况综合研究后确定的。

本项目通过在内部管理、生产工艺与设备选择、原辅材料选用和管理、废物回收利用、选用低噪声设备和合理布局建筑减少噪声的排放、做好营运中生活废水、生活垃圾等污染物的处理处置及污染防治工作，有效的控制污染物的排放。项目符合清洁生产要求。

# 九、环境管理检查

## 9.1 执行国家建设项目环境管理制度的情况

该工程在建设过程中，执行了环境影响评价法和“三同时”制度，从项目立项到环境影响评价审批手续完备。

## 9.2 环保设施的“三同时”执行情况

项目在建设过程中，根据国家环保有关规定，落实环评文件及其批复要求的主要环保设施，环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

四川隆盛科发实业有限公司家电、汽车零部件制造项目一期于2011年12月开工建设，2013年11月建成，2016年2月，中国轻工业成都设计工程有限公司编制完成了《四川隆盛科发实业有限公司家电、汽车零部件制造项目环境影响报告书》，2016年2月，绵阳市环境保护局以绵环审批[2015]44号文给予批复。2016年4月，四川隆盛科发实业有限公司向绵阳市环境监测中心站申请该项目竣工环境保护验收。该项目目前主体设备和环保设施运行正常。

## 9.3 环境保护机构设置和环境管理规章制度措施及落实情况

公司设置技术质量部负责安全环保管理事务。

公司制定了《环境管理制度》、《环境突发事件应急预案》、《事故应急救援预案》等环保管理制度。

## 9.4环保设施的运行及维护情况

建设项目的各项环保设施设备目前已建成并运行正常。公司设备部负责环保设施的运行维护和管理，废水达标排放，废物按有关法规要求处置。技术质量部负责环保职能管理，建立环保档案，配置环保管理专职人员1名。

## 9.5 固体废物产生、处理、处置及综合利用情况

本项目的固体废物主要有收集的粉尘、不合格产品、边角料、废包装材料、废金属板材、废铁屑、废润滑油、生活垃圾等。粉尘由原料供应商回收；不合格产品、边角料、废编制袋均统一回收后外售废品回收店；废包装桶、废金属、废铁屑由厂家统一回收利用。润滑油废弃桶及废润滑油委托具有危险废物处置资质的单位进行处理。生活垃圾由环卫部门负责清运至生活垃圾填埋场卫生填埋。

## 9.6厂区环境绿化及排污口规范化整治情况

四川隆盛科发实业有限公司家电、汽车零部件制造项目厂区内绿化面积18000m2，除绿化场地，厂区内其他场地均做水泥硬化处理。

## 9.7项目卫生防护距离检查

按照项目批复要求，以项目6#厂房为中心确定50米的卫生防护距离，在该距离内禁止新建学校、医院、居民集中住宅区等敏感点。

经检查，项目6#厂房为中心50米卫生防护距离内无新建学校、医院、居民集中住宅区等敏感点。

## 9.8 环评批复及环评结论的落实情况

表9-1   环评批复要求及工程落实情况

| 序号 | 环评批复要求 | 落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 贯彻执行“预防为主，保护优先”的原则，落实项目环保资金，确保环保设施与主体工程同时设计，同时施工，同时投入使用。健全全公司内部环境管理机构，加强环保设施日常管理及维护，确保环保设施正常运行，污染物做到长期稳定达标排放。 | 项目的实施过程符合“三同时”要求。公司质量技术部负责公司环境管理相关工作。 |
| 2 | 落实废水污染防治措施。项目炼胶过程中的开炼机冷却水循环使用，不外排；锅炉清下水排入雨水管网；食堂废水经“隔油池”（2座，各2立方米）处理后同生产清洗废水、清洁废水经预处理池（1座，100立方米）处理后进入二级生化处理设施（1套，30吨/天）处理，处理后的废水应达到《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表2中的直接排放限值后进入城市污水管网。如城市污水管网已连接至永兴污水处理厂，项目废水也可经自建污水处理系统达到《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27633-2011）表2中的间接排放限值后进入永兴污水处理厂达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级A标准排入安昌河。 | 项目已落实废水污染防治措施。项目炼胶过程中的开炼机冷却水循环使用，不外排；食堂废水经“隔油池”（1座， 2立方米）处理后同生产清洁废水经预处理池（1座，100立方米）处理，处理后的废水达到《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表2中的间接排放限值后进入城市污水管网。最终进入永兴污水处理厂达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级A标准排入安昌河。 |
| 3 | 落实废气污染防治措施。配料区、炼胶车间以及硫化车间产生的废气分别经“集气罩+布袋式除尘器+活性炭吸附装置”处理后，通过15米高排气筒在各车间外排放。挤出车间、冲压车间、注塑车间以及蒸汽硫化车间废气各自经“集气罩+活性炭吸附装置”处理后，通过15米高排气筒在各自车间外排放。表处车间产生的废气经“集气罩+废气喷淋净化塔”处理后，经过15米高排气筒在车间外排放。上述生产车间处理后排放的废气中的颗粒物及非甲烷总烃须达到《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）的相关标准要求，硫化氢排放浓度须达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相应标准限值。食堂油烟经油烟净化器处理后通过排烟管道排至2#楼的顶楼排放，油烟排放浓度须达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中规定的限值。发电机废气处理后通过排气筒至6#厂房楼顶排放。本厂区禁止采用喷漆工艺。按报告书要求在6#厂房边界外设置50米卫生防护距离，控制和减小无组织排放废气对周围环境的影响，此范围内现无居民分布。卫生防护距离内今后不得规划建设医院、学校、居住区等敏感设施；引进项目须注意其环境相容性。 | 落实废气污染防治措施。配料区、炼胶车间以及硫化车间产生的废气分别经集气罩收集后，通过15米高排气筒在各车间外排放。挤出车间、冲压车间、注塑车间以及蒸汽硫化车间废气各自经集气罩收集后，通过15米高排气筒在各自车间外排放。表处车间产生的废气经“集气罩+废气喷淋净化塔”处理后，经过15米高排气筒在车间外排放。食堂油烟经油烟净化器处理后通过排烟管道排至2#楼的顶楼排放。厂区未采用喷漆工艺。以6#厂房边界外设置50米卫生防护距离，卫生防护距离内未规划建设医院、学校、居住区等敏感设施。 |
| 4 | 落实噪声污染防治措施。项目选用低噪声设备，对高噪声设备采取隔声、减震等降噪措施，厂界昼夜噪声应达到《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）中3类级4类标准。 | 项目已落实噪声污染防治措施。项目对对厂房内所有生产设备安装弹性减震垫；厂房的门窗均使用隔声门窗；空压机房的墙壁和地板采用吸声材料。厂界昼夜噪声应达到《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）中3类级4类标准。 |
| 5 | 加强固体废物污染防治措施。做好固体废物的分类收集工作，加强对其收集、暂存、转运、处置过程的管理。项目产生的粉尘、废包装桶、废金属板材以及废铁屑由厂家统一回收利用；油泥统一收集后回用；不合格产品、废边角料、废编织袋由废品回收站收购；废润滑油、废活性炭、废切削液属于危险废物，送有危废处理资质单位处置；危废暂存设施应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求。生活垃圾分类收集，交市环卫部门处置。油料存放区应设置围堰。 | 已落实固体废物污染防治措施。对固体废物进行分类收集工作，加强对其收集、暂存、转运、处置过程的管理。项目产生的粉尘、废包装桶、废金属板材以及废铁屑由厂家统一回收利用；油泥统一收集后回用；不合格产品、废边角料、废编织袋由废品回收站收购；废润滑油和废切削液送有危废处理资质单位处置；危废暂存设施满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求。生活垃圾分类收集，交市环卫部门处置。 |
| 6 | 落实环境风险防范措施。按照《危险化学品安全管理条例》的规定，加强危险化学品储存、运输、使用及生产过程中的安全管理，防止安全事故导致的环境污染事件发生。依托应急池、消防水池、排水系统等设施，制定和完善突发事件环境风险应急预案，提高突发事故防范和污染控制能力，确保项目所在的区域的环境安全。 | 已按照《危险化学品安全管理条例》的规定，落实环境风险防范措施。加强危险化学品储存、运输、使用及生产过程中的安全管理，防止安全事故导致的环境污染事件发生。制定和完善突发事件环境风险应急预案，提高突发事故防范和污染控制能力，确保项目所在的区域的环境安全。 |
| 7 | 落实地下水保护及防渗措施。项目采取分区防渗措施，对生产车间、原料库房、循环水池、污水处理设施、危废暂存库等重点区域采取可靠、有效的防渗漏措施，定期对重点区域和重点设施进行检查。 | 项目已落实地下水保护及防渗措施，对厂区采取分区防渗措施，对各生产车间、废水输送管网、库房、事故池、危废暂存点等重点防渗区采用水泥基结晶型防渗混凝土+HDPE防渗处理(渗透系数小于1.0×10-10cm/s)，防止地下水污染。同时，定期对重点区域和重点设施进行检查。 |
| 8 | 加强清洁生产管理，落实清洁生产措施。项目应采用先进的生产工艺和装备，确保产生的有机废气排放量满足《重点区域大气污染防治“十二五”规划》四川省实施方案中的要求，进一步提升项目清洁生产水平。 | 已按相关要求加强清洁生产管理，落实清洁生产措施。项目采用的生产工艺和装备达到国家要求的清洁生产水平。 |

# 十、公众意见调查

## 10.1 调查目的

在建设项目竣工环境保护验收期间进行公众参与调查，广泛地了解和听取民众的意见及建议，以便更好地执行国家关于建设项目竣工环境保护验收相关规章制度，促使企业进一步做好环境保护工作。

## 10.2 调查范围和方式

调查方式以为向公众发放调查问卷为主，调查对象主要为建设项目周边的居民，了解本工程的建设和生产对周围经济和环境的影响。

## 10.3 调查内容

调查内容为：

1、被调查人的姓名、年龄、文化程度、职业、住址及电话。

2、被调查人对本项目的基本态度。

3、本项目的建设对被调查人的生活、学校、工作、娱乐是否有影响及影响程度。

4、本项目的建设对周围居民生活质量是否有影响及影响程度。

5、本项目的建设对当地社会经济的影响程度。

6、本项目的建设对当地自然、生态环境是否有影响及其影响程度。

## 10.4 调查结果

公众意见调查表共发放30份，收回30份，有效份数30份。调查结果为：

1、项目公众意见的调查对象年龄在23～60岁之间，文化程度为初中、中专、大专、大学，调查人员多数为永兴镇三官庙村居民、磨家镇茅针寺村居民、项目附近其他企业员工。

2、被调查人对本项目环保工程验收的态度，支持的有30人，占被调查人数的100%，无人反对本项目环保工程验收。

3、认为本项目建设对生活有正影响人数为30人，占100%；认为对学习有正影响的29人，占97%，无影响的1人，占3%；认为对工作有正影响的30人，占100%；认为对娱乐有正影响的29人，占97%，无影响的1人，占3%。

4、认为本项目对周围居民生活质量有正影响的30人，占100%。

5、认为本项目对当地经济有正影响的30人，占100%。

6、认为本项目建设对当地自然、生态环境有无影响27人，占90%，有负影响可承受2人，占7%，有正影响1人，占3%。

项目公众调查反映出，被调查对象本项目的环保工程都是持支持态度。项目建成，对周围的自然、生态环境未造成不良影响，对周围居民的生活、工作、娱乐均无不可承受的不利影响。

# 十一、结论与建议

## 11.1 结论

11.1.1 废气

验收监测期间，厂区内抛丸车间排气筒（抛丸机+涂胶机）外排废气非甲烷总烃、甲苯、邻二甲苯、对、间二甲苯的排放浓度均满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）的相关标准要求。硫化车间排气筒1#（车间通风系统）外排废气中硫化氢排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相应标准限值。

硫化车间排气筒2#和排气筒3#（真空硫化机+注塑制品液压机）外排废气中非甲烷总烃基准排气量排放浓度、炼胶车间排气筒（炼胶机+开炼机）外排废气中颗粒物基准气量排放浓度和非甲烷总烃基准气量排放浓度未达到《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）的相关标准要求。

无组织排放监测点项目西北侧厂界外2m颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值的要求。

11.1.2 废水

项目建有污水预处理池1座，有效容积100m3。验收监测期间，厂区污水预处理池排口废水中的pH值、化学需氧量（CODCr）、五日生化需氧量（BOD5）、氨氮（NH3-N）、悬浮物（SS）、总磷、总氮、总锌、石油类均达到《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表2中的间接排放限值要求。

11.1.3 固体废物

本项目的固体废物主要有收集的粉尘、不合格产品、边角料、废包装材料、废金属板材、废铁屑、废润滑油、生活垃圾等。粉尘由原料供应商回收；不合格产品、边角料、废编制袋均统一回收后外售废品回收店；废包装桶、废金属、废铁屑由厂家统一回收利用。润滑油废弃桶及废润滑油委托具有危险废物处置资质的单位进行处理。生活垃圾由环卫部门负责清运至生活垃圾填埋场卫生填埋。

11.1.4厂界噪声

验收监测期间，1#-4#厂界环境噪声排放监测点昼、夜间测试值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

11.1.5总量控制指标

本项目COD排放量为0.123t/a、氨氮排放量为0.0005t/a，非甲烷总烃0.207t/a，硫化氢1.26kg/a，烟（粉）尘0.594t/a。废水中COD和氨氮排放量满足绵阳市环境保护局《关于四川隆盛科发实业有限公司家电、汽车零部件制造项目环境影响报告书的批复》绵环函[2015]44号提出的总量控制指标要求，废气中非甲烷总烃、硫化氢、烟（粉）尘排放量不满足绵阳市环境保护局《关于四川隆盛科发实业有限公司家电、汽车零部件制造项目环境影响报告书的批复》绵环函[2015]44号提出的总量控制指标要求。

11.1.6清洁生产检查情况

本项目通过在内部管理、生产工艺与设备选择、原辅材料选用和管理、废物回收利用、选用低噪声设备和合理布局建筑减少噪声的排放、做好营运中生活废水、生活垃圾等污染物的处理处置及污染防治工作，有效的控制污染物的排放。项目符合清洁生产要求。

11.1.7公众意见调查

100%的被调查者支持本项目的环保工程验收。

11.1.8 卫生防护距离

以项目6#厂房为中心确定50米的卫生防护距离，在该距离内无新建学校、医院、居民集中住宅区等敏感点。

## 11.2建议

（1）按环评要求完善废气处理净化设施。

（2）加强环保设施的管理及维护，保证运行效率和处理效果的可靠性，确保各项污染物长期稳定达标排放。

（3）加强对原辅材料的管理，防止发生环境污染事故。